ООО «СарЭнергоПром»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на водогрейную котельную

Основные технические требования

1.Установленная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч)________________

в том числе: отопление (вентиляция), Мвт (Гкал/ч)________________

горячее водоснабжение, МВт (Гкал/ч)___________________________

2. Отапливаемый объем зданий, м³________________________________________

Характеристика здания (нужное подчеркнуть): административное, производственное, больница, школа и т.д.

__________________________________________________________________

Максимальная высота здания, м _______________ высота помещений, м___

4.Температура воды на отопление (нужное подчеркнуть): 95-70°С, 115-70°С

5. Расход воды на ГВС (40-550С), м³/ч____________________

6.Тип теплообменника (нужное подчеркнуть): пластинчатый, кожухотрубный, емкостной _________

7. Расход подпитывающей воды, м³/ч________________________

8. Давление подпитывающей (водопроводной) воды, (кг/см²)___

9. Химический анализ воды – прикладывается к опросному листу в качестве приложения _________________

10. Вид топлива: (рабочее давление газа в сети, кПа)__________________

дизельное топливо_________________ комбинированное (газ/дт) _______

другое_____________________________________________________________

11. Узел коммерческого учета газа с установкой газового счетчика (нужное подчеркнуть):

камерный мембранный (с доп. газовым фильтром); ротационный (RVG-G); турбинный (СГ); установка корректора расхода газа (коррекция по температуре; коррекция по давлению)

12. Необходимость поставки ГРПШ (понижение давления газа с высокого на низкое) / наличие ГРПШ у потребителя (есть, марка________________/нет) (нужное подчеркнуть)_________________

13. Расходная емкость под жидкое топливо, объем, количество, производитель __________________________________________________________________

14. Операторское помещение__________ или диспетчерский пульт с кабелем связи длинной, м______________________________________________

15. Пожарно-охранная сигнализация_____________________________

16. Дымовая труба, ее высота, диаметр, тип ________________________

Основная комплектация котельной

17. Тип котла, количество котлов___________________________________________________________

18. Поагрегатный учет расхода газа (кроме котлов с расходом газа

менее 40 м³/ч)____________________ ____________________________

19. Узел учета тепла производитель, тип, _________________________________

установка преобразователя расхода на прямой линии_______________________

установка преобразователя расхода на обратной линии_____________________

установка преобразователя расхода на прямой и обратной линии____________

учет расхода подпитывающей воды___________________________

узел учета расхода горячей воды________________

узел учета расхода холодной воды______________

20. Узел учета расхода электроэнергии с УЗО и реле контроля фаз_________

21. Узел защиты электроцепей от попадания молнии (разрядник грозовой) __

22. Узел защитного отключения трехфазного электродвигателя ________

23 . Водоподготовка (нужное подчеркнуть) автоматическая или в ручном режиме; (комплексонатная, натрийкатионитная, магнитная, антинакипная, электрохимическая) подбирается на основании:

химического анализа воды (приложение 1), типа установленных котлов, расхода питательной воды, пожелания заказчика

Необходимость пуско-наладочных и режимно-наладочных работ (нужное подчеркнуть)___________

Дополнительные_требования________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон_____________________________________Факс_____________________________________

Контактное лицо (ф.и.о., телефон)___________________________________________________________

Примечание: Состав котельной в обязательном порядке согласовать с надзорными органами.

«__» _________ 201_ г.

ООО "СарЭнергоПром" оказывает услуги по разработке проектов на модульные котельные, как для прохождения экспертизы промышленной безопасности, так и для прохождения государственной (негосударственной) экспертизы.

# Text boxes

Адрес: 410003, г.Саратов, ул.Кооперативная, д. 100. Http://sep-tku.ru ИНН: 6450946568, КПП: 645001001, ОГРН: 1116450002646 р/с: 40702810345010000072, к/с: 30101810400000000875, БИК: 046311875 в ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" в г.САРАТОВ Тел./факс (8452) 478-108